## Slide 1: 实验二汇总

## Slide 2: 实验2-1
实验目的：
  掌握理论建模方法
实验步骤
  用所提供的数据画出柱状图；
  观察柱状图形状，猜测分布类型；
  尝试用瑞利分布作为候选理论分布，用矩量法估计参数，并进行卡方检验。
提示1：在Matlab中查卡方分布的表的方法：chi2inv
  例如：chi2inv(0.95,2) 5.9915
提示2：瑞利分布概率密度函数

## Slide 3
实验2-2
实验目的：
  掌握典型拓扑模型
  掌握典型运动模型
实验内容：
  1、参考BRITE软件包中的源代码，给出Waxman模型实现的伪代码或者选择一种编程语言实现Waxman拓扑模型。
  2、参考BRITE软件包中的源代码，给出BA模型实现的伪代码或者选择一种编程语言实现BA拓扑模型。
  3、参考NS3中的相关源代码，给出二维随机游走模型实现的伪代码或者选择一种编程语言实现二维随机游走模型。
  4、参考NS3中的相关源代码，给出高斯-马尔可夫移动性模型实现的伪代码或者选择一种编程语言实现高斯-马尔可夫移动性模型。

## Slide 4
实验2-3
实验目的：
  掌握单径瑞利衰落信道的产生方法
实验内容：
  1、采用正弦波叠加法生成Jakes模型，要求最大多普勒频移为200Hz，采样率为100ksps，试生成包含10000个样点的Jakes模型，计算其同相分量的自相关函数和功率谱密度并画图。
  2、教学云平台上传了采用时域滤波法产生具有Jakes功率谱的瑞利衰落模型的matlab代码，试修改该代码，使其产生最大多普勒频移为200Hz，采样率为100ksps，包含10000个样点的信道模型，并计算其同相分量的自相关函数和功率谱密度并画图。

## Slide 5
实验2-4
实验目的：
  了解Matlab中的业务源模型生成方法
实验内容：
  1、学习Matlab工具箱中的networkTrafficVoIP函数的使用方法，使用它生成400个VoIP数据包，将各个数据包产生的时间和大小存在文件中，画出数据包时间间隔的分布图。
  2、学习Matlab中的networkTrafficFTP函数的使用方法，总结FTP业务模型中所包含的随机量，调用该函数生成5000个FTP数据包。将各个数据包产生的时间和大小存在文件中，画出数据包时间间隔的分布图。